Załącznik nr 4 do SIWZ

......................................, dnia ........................... roku

(miejscowość)                                     (data)

Zespół Szkół w Czudcu
ul. Parkowa 7
38-120 Czudec

„Przetarg na usługę wyposażeniu pracowni zajęć praktycznych dla kształcenia kwalifikacji murarz - tynkarz ZS w Czudcu - projekt „PODKARPACKIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

# OFERTA

I.	Oferta złożona przez wykonawcę/podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie

|  | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

II.	Osoba do kontaktu

| Imię i Nazwisko |  |
| --- | --- |
| Instytucja |  |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| e-mail |  |

###### III.	Treść oferty

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, oświadczamy, że:

oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę brutto: ……………. zł (słownie: ………………… złotych),

w tym poszczególne ceny stanowią:

| pozycja | opis parametrów | jednostka | ilość | Oferowana cena za sztukę | Oferowana cena za całość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wyposażenie stanowiska do wykonywania robót murarskich: |  |  |  |  |  |
| pojemnik (kastra) na zaprawe | prostokątna o pojemności 90 l z polietylenu ze wzmocnionymi krawędziami i uchwytem, wytrzymała i odporna na uderzenia | szt | 4 |  |  |
|  | prostokątna o pojemności 60 l z polietylenu ze wzmocnionymi krawędziami i uchwytem, wytrzymała i odporna na uderzenia | szt | 4 |  |  |
| wiadro budowlane | o pojemności 12 do 15 l z podziałką, z polietylenu, uchwyt metalowy, wytrzymała i odporna na uderzenia | szt | 8 |  |  |
| łopata piaskowa | ostrze ze stali węglowej, hartowane o wysokiej sprężystości, uchwyt metalowy długość około 1200mm, szerokość 220÷ 250 mm | szt | 4 |  |  |
| kielnia murarska | profesjonalna, trójkątna 180mm- 210mm, wykonana ze stali wysokowęglowej, nierdzewnej, kwasoodpornej z gwarancją na spaw, rękojeść dwukomponentowa z nowoczesnych materiałów syntetycznych | szt | 12 |  |  |
| kielnia sztukatorska | listek, szer.60mm, wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej z gwarancją na spaw, rękojeść dwukomponentowa z nowoczesnych materiałów syntetycznych | szt | 6 |  |  |
|  | listek,szer.80mm, wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej z gwarancją na spaw, rękojeść dwukomponentowa z nowoczesnych materiałów syntetycznych | szt | 6 |  |  |
| szpachelka | profesjonalna o szerokości 60 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wysokiej sprężystości , rękojeść dwukomponentowa z nowoczesnych materiałów syntetycznych | szt | 8 |  |  |
|  | profesjonalna o szerokości 80 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wysokiej sprężystości , rękojeść dwukomponentowa z nowoczesnych materiałów syntetycznych | szt | 4 |  |  |
| czerpak murarski | wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej średnica 170 mm | szt | 2 |  |  |
| mlotek murarski | profesjonalny, typ berliński trzonek metalowy, z trwale zamocowaną rączką antypoślizgową, waga 600g | szt | 8 |  |  |
| młotek gumowy | o wadze 450g, trzonek z włókna szklanego | szt | 2 |  |  |
| paca styropianowa | o wymiarach 14 x 70 cm, trwała wykonana z twardego styropianu | szt | 8 |  |  |
|  | o wymiarach 14x28 cm, trwała wykonana z twardego styropianu | szt | 8 |  |  |
| paca z filcem | o wymiarach 12x26 cm, z tworzywa, filc o wysokiej jakości | szt | 4 |  |  |
| paca stalowa | gładka, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej13x 50cm , rękojeść dwukomponentowa z nowoczesnych materiałów syntetycznych | szt | 2 |  |  |
|  | gładka, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej13x 28cm, rękojeść dwukomponentowa z nowoczesnych materiałów syntetycznych | szt | 6 |  |  |
| uchwyt do szlifowania | uchwyt motylek do mocowania papieru ściernego lub siatki, wymiary 100x220 mm wykonany z tworzywa sztucznego wyłożonego pianką grubości min 3 mm | szt | 6 |  |  |
| piła ręczna | do cięcia bloczków gazobetonowych, długość 600÷ 700mm , blat ze stali narzędziowej wysokiej jakości, zęby z płytek z węglika spiekanego z podziałką co najmniej 20 mm | szt | 1 |  |  |
| młotek pucka | młotek dwuobuchowy 1000g | szt | 1 |  |  |
| przecinak | długość 300mm, szerokość końcówki 25mm z ergonomiczną rękojeścią z osłoną na dłoń, wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa | szt | 1 |  |  |
| łom | kwadratowy 600x25x19mm, końcówka hartowana | szt | 1 |  |  |
| pędzel ławkowiec | o wymiarach 170x 60÷ 65 mm, o wysokiej jakości szczeciny, trwały w użytkowaniu | szt | 2 |  |  |
| poziomnica | profesjonalna , aluminiowa długości 100cm,dokladność 0,5 mm/1m, o wzmocnionym przekroju podłużnym, posiadająca 3 libelki | szt | 6 |  |  |
|  | profesjonalna , aluminiowa długości 60cm,dokladność 0,5 mm/1m, o wzmocnionym przekroju podłużnym, posiadająca 3 libelki | szt | 2 |  |  |
| łata murarska | profesjonalna, aluminiowa długości 200cm oprofilu prostokątnym z dwoma libelkami / pion, poziom/, o wzmocnionym przekroju podłużnym, profil komorowy | szt | 2 |  |  |
| łata tynkarska | profesjonalna, aluminiowa, o przekroju trapezowym długości 150cm, o wzmocnionym przekroju podłużnym | szt | 2 |  |  |
| kątownica budowlana | metalowa o wymiarach 30x40 cm bez wskaźników, odporna na korozję, trwała w użytkowaniu | szt | 1 |  |  |
|  | metalowa o wymiarach 30x40 cm ze wskaźnikami pion/poziom, odporna na korozję, trwała w użytkowaniu | szt | 1 |  |  |
| poziomnica wodna | fiolki wykonane z mocnego tworzywa z podziałką milimetrową co najmniej 100mm z zaworkami, wąż długości 15÷20 mb, o dużej elastyczności | szt | 1 |  |  |
| sznurek murarski | długość 100m, kolor żółty lub czerwony, wytrzymały na zerwanie | szt | 2 |  |  |
| pion murarski | metalowy, stożek , waga min 300g,stożek zabezpieczony przed korozją, wzmocniony sznurek lub linka długości min 3m, | szt | 2 |  |  |
| miara składana | trwała długości 100cm, drewniana lub z tworzywa, metalowe połączenia na zawiasach | szt | 6 |  |  |
| miara zwijana | długość 5m, taśma szerokości 18÷20 mm, lakierowana, blokada i automatyczne zwijanie taśmy, klasa dokładności pomiaru II | szt | 2 |  |  |
| nóż | korpus metalowy lub z tworzywa ABS, prowadnice metalowe, ostrze łamane z bezpieczną blokadą, wymienne w komplecie zapasowe ostrza | szt | 2 |  |  |
| szpachla do sztablatury | profesjonalna, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej szer.35cm, | szt | 2 |  |  |
| paca zębata do glazury | profesjonalna, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, z zębem 10mm,wymiary 275 x 130 mm rękojeść dwukomponentowa z nowoczesnych materiałów syntetycznych | szt | 4 |  |  |
|  | profesjonalna, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, z zębem 6mm,wymiary 275x130 mm rękojeść dwukomponentowa z nowoczesnych materiałów syntetycznych | szt | 4 |  |  |
| zakup betoniarki: |  |  |  |  |  |
|  | betoniarka wolnospadowa BWA 80 l / 230 V moc silnika 1,0 kW lub wyższa, wieniec żeliwny, mechanizm wychylenia bębna przekładnia ślimakowa, elementy ruchome betoniarki łożyskowane, min dwa mieszadła, konstrukcja stabilna /szeroko rozstawione koła/,poziom hałasu Lwa < 85 dB, gwarancja min 3 lata, certyfikat ISO 9001 | szt | 2 |  |  |
| zakup taczek | pojemność 75 - 85 l o konstrukcji spawanej, koło gumowe | szt | 2 |  |  |
| zakup rusztowania warszawskiego - 6 elementów: | metalowe, ocynkowane - rusztowanie z przeznaczeniem do robót murarskich i tynkarskich | kpl | 2 |  |  |
| rama podstawowa | 1630x870mm | szt | 12 |  |
| rama" połówka " | 815x870mm | szt | 4 |  |
| podest | duży, metalowy | kpl | 2 |  |
| stężenie duże | długość 1630mm | szt | 4 |  |
| stężenie małe | długość 815mm | szt | 4 |  |
| stopa stała |  | szt | 4 |  |
| stopa regulowana |  | szt | 4 |  |
| drabina | długość 2m | szt | 2 |  |
| zakup mieszadła elektrycznego do zapraw | 2- biegowe z płynną regulacją obrotów z zapasowym mieszadłem ze stali kwasoodpornej, moc nominalna min 900 W, certyfikat ISO 9001, gwarancja min 2 lata | szt | 2 |  |
| zakup młota udarowego: |  |  |  |  |
| młot udarowy | młot z udarem pneumatycznym, funkcją kucia z dwoma wymiennymi uchwytami/ SDS-plus i szybkozaciskowy 13mm, `moc znamionowa min 850W, obroty P/L, obroty biegu jałowego co najmniej 0-900min-1,energia udaru min 3,2J, sprzęglo przeciążeniowe, blokada umożliwiająca dłutowanie, gwarancja 24 miesiące +w zestawie komplet wierteł SDS-plus /min 6szt/ i dłut SDS-plus/ min 2 szt/ | kpl | 1 |  |
|  | młot z udarem pneumatycznym, funkcją kucia z dwoma wymiennymi uchwytami/ SDS-plus i szybkozaciskowy 13mm, minimalne wymagania moc znamionowa min 800W, obroty P/L, obroty biegu jałowego co najmniej 0-900min-1,energia udaru min 3,5J, sprzęgło przeciążeniowe, blokada obrotów umożliwiająca dłutowanie, blokada udaru gwarancja 36 miesięcy +w zestawie komplet wierteł SDS-plus /min 6szt/ i dłut SDS-plus/ min 2 szt/ | kpl | 1 |  |
| zakup wiertarki: |  | szt | 2 |  |
| wiertarka | wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 2- biegowa 14,4 V-Li, 2 akumulatory 1,3Ah Li-Ion, uchwyt szybkozaciskowy 10mm, moment obrotowy /twarde/ co najmniej 38 Nm, obroty P/L, obroty biegu jałowego min 0-350, 0-1200 min-1, gwarancja 36 miesięcy + zestaw bitów | szt | 1 |  |
|  | wiertarko-wkrętarka sieciowa, moc nominalna co najmniej 700 W, wyjściowa min 320 W, moment obrotowy min 12 Nm, zakres obrotów co najmniej 0- 4500min-1, obroty P/L, uchwyt narzędzia hex 1-4 cale, gwarancja 24 miesiące + zestaw bitów 9-elementowy | szt | 1 |  |
| zakup środków ochrony indywidulanej: | skład kompletu: | komplet | 15 |  |
| kask ochronny | budowlany z tworzywa, lekki kolor niebieski | szt | 15 |  |
| ubranie robocze | dwuczęściowe / bluza i spodnie/ standard drelichowe | szt | 30 |  |
| rękawice robocze | pięciopalcowe gumowane | szt | 150 |  |
| okulary ochronne | do robót tynkarskich | szt | 15 |  |
| nauszniki przeciwhałasowe |  | szt | 15 |  |
| maski przeciw pyłowe z zaworkiem |  | szt | 30 |  |
| zakup szafek ubraniowych: |  |  |  |  |
|  | szafki metalowe bhp 60-tki, dwie oddzielne komory zamykane na zamek lub kłódkę, wymiary 1800x600x490 z tolerancją wymiarów do 50mm | szt | 12 |  |
|  | szafki metalowe bhp 80-tki, dwie oddzielne komory zamykane na zamek lub kłódkę, wymiary 1800x800x490 z tolerancją wymiarów do 50mm | szt | 3 |  |

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według wzoru określonego w Załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Zakres prac |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ... |  |

- Oferta zawiera łącznie <liczba ponumerowanych i parafowanych stron> ponumerowanych i parafowanych stron.

.......................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Do oferty zostały dołączone następujące załączniki:

Należy wyliczyć wszystkie załączniki

Załącznik nr 1	...................................................

Załącznik nr 2	...................................................

Załącznik nr 3	...................................................  (...)

# Text boxes

### Pieczęć Wykonawcy